# Příloha č.1a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Zařízení pro přípravu vzorků - část A - Zařízení pro přípravu reprezentativních vzorků práškovitých látek pro následnou texturní analýzu“

Popis systému:

Přístroj, umožňující připravit malý objem reprezentativního vzorku z většího množství práškovitého materiálu

- Minimální technické požadavky na přístroj:

| Požadavky - přístroj | Vyjádření účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení) |
| --- | --- |
| Zařízení pracující na principu vibrace zásobníku na dělený materiál a rotace jímacích nádobek |  |
| Zpracování objemu až do max. 150 ml práškovitého vzorku |  |
| Velikost částic děleného materiálu až do 2 mm |  |
| Minimálně 2 velikosti jímacích nádobek na reprezentativní vzorek, do velikosti max. 15 ml |  |
| Získání až 5 reprezentativních vzorků z původního materiálu současně |  |

- Součásti dodávky jsou následující položky:

- Sada odběrových nádobek navíc pro každou velikost nádobky.

- instalace zařízení včetně všech souvisejících činností (balení, doprava, likvidace odpadů apod.)

- dokumentace včetně návodu v českém, případně anglickém jazyce

- zaškolení obsluhy v českém jazyce bezprostředně po instalaci

Součástí předmětu plnění je:

- záruka uchazeče na dostupnost náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 5 let od první instalace přístroje

- mimozáruční servis v délce min. 5 let od první instalace.

- Záruka 24 měsíců